## Slide 1
OTOMASYON SİSTEMLERİ | AUTOMATION SYSTEMS
PNÖMATİK AKTÜATÖRLER
ve PLC Sistemleriyle Bütünleşimi
Pnömatik Silindirler • Valf Adaları • PLC Çıkış Modülleri & Sürücü Devreleri
Dr. İlyas Sabri (Eiad Saif) | Samsun Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

## Slide 2
İÇİNDEKİLER
01
Pnömatik Aktüatöre Genel Bakış
Tanım ve temel kavramlar
02
Çalışma Prensibi
Enerjiyi harekete dönüştürme mekanizması
03
Endüstriyel Kullanım Alanları
Gerçek uygulama örnekleri
04
PLC ile Bağlantı Şekli
Çıkış modülleri, sinyal türleri, şematik
05
Sürücü & Arayüz Elemanları
Valf sürücüleri, solenoidler, röle/transistör çıkışlar
06
Teknik Şemalar & Özet
Bağlantı diyagramları ve sonuç

## Slide 3
01 | PNÖMATİK AKTÜATÖRE GENEL BAKIŞ
TANIM
Pnömatik aktüatörler, basınçlı hava enerjisini doğrusal (linear) veya dairesel (rotary) mekanik harekete dönüştüren endüstriyel eyleyici cihazlardır.
Temel bileşenleri: silindir gövdesi, piston, piston kolu, hava girişleri ve contalar.
TEMEL TİPLER
➤ Tek Etkili Silindir (Single-Acting)
➤ Çift Etkili Silindir (Double-Acting)
➤ Pnömatik Motor
➤ Valf Adası (Valve Manifold)
0.4–0.8
MPa
Tipik Çalışma Basıncı
1–3
m/s
Piston Hızı
< 50
ms
Tepki Süresi
∞
çevrim
Pratik Ömür
Pnömatik sistemler; temiz, güvenli (patlama riski yok) ve düşük maliyetli endüstriyel otomasyon çözümleri sunar.

## Slide 4
02 | ÇALIŞMA PRENSİBİ
▼
Port A
(Hava Girişi)
▲
Port B
(Hava Çıkışı)
Silindir Gövdesi
Piston
Piston Kolu
ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK SİLİNDİR — KESİT GÖRÜNÜM
ÇALIŞMA AŞAMALARI
1
Basınçlı Hava Üretimi
Kompresör havayı sıkıştırır (0.4–0.8 MPa).
2
Yön Kontrol Valfi
Solenoid valf hava yönünü belirler.
3
Silindire Giriş
Hava Port A veya B'ye verilir.
4
Piston Hareketi
Basınç farkı pistonun ileri/geri gitmesini sağlar.
5
Mekanik İş
Piston kolu yük/araç üzerinde iş yapar.
Pascal Prensibi: F = P × A → Daha büyük piston alanı = Daha büyük kuvvet çıkışı

## Slide 5
03 | ENDÜSTRİYEL KULLANIM ALANLARI
🤖
Robot & Montaj Kolları
Otomotiv fabrikalarında araç gövdesi parçalarının tutulması ve taşınması. Hızlı ve tekrarlanabilir hareket için idealdir.
📦
Paketleme Makineleri
Gıda, ilaç ve elektronik sektöründe ürünlerin paketlenmesi ve etiketlenmesi. Yüksek hızda döngüsel hareket.
🏭
Konveyör & Ayırma
Üretim hatlarında ürünleri sınıflandırma, yönlendirme ve itme görevleri için deflektör silindirler.
🔧
Pres & Kıvırma
Metal ve plastik işlemede parça sıkıştırma, zimba ve bükme işlemleri. Yüksek kuvvet/fiyat oranı.
🚪
Kapı & Valf Kontrolü
Endüstriyel kapıların, güvenlik klapelerinin ve boru vanaları otomasyonunda güvenilir açma/kapama.
💊
Medikal & Temiz Oda
Pnömatik sistemler temiz enerji kaynağı olduğundan ilaç ve gıda üretimi temiz oda uygulamalarında tercih edilir.

## Slide 6
04 | PLC İLE BAĞLANTI ŞEKLİ
PLC
CPU
Giriş Modülü
Çıkış Modülü
Güç Kaynağı
Q0.0
Q0.1
Q0.2
SOLENOİD VALF SÜRÜCÜ
• 24V DC Solenoid
• 5/2 Yönlü Valf
• Hava Yön Kontrolü
➤
PNÖMATİK
SİLİNDİR
Sinyal Türü: Dijital (0/1) | Çıkış Tipi: Transistör (NPN/PNP) veya Röle | Gerilim: 24V DC | Akım: 0.1A – 2A
➊ PLC Çıkış Modülü
➋ Sürücü/Valf
➌ Aktüatör

## Slide 7
05 | SÜRÜCÜ & ARAYÜZ ELEMANLARI
Eleman
Görev
Sinyal Türü
Uygulama
Transistör Çıkış
(NPN/PNP)
PLC'den düşük güçlü dijital
signal üretimi
24V DC Dijital
(Hızlı anahtarlama)
Küçük solenoid valfler
(< 0.5A)
Röle Çıkış
(Relay Output)
Güçlü yük anahtarlama,
AC/DC izolasyonu
Dijital
(Daha yavaş, izolasyonlu)
Büyük solenoid,
kontaktörler
Solenoid Valf
(5/2 veya 5/3)
Hava yönünü kontrol eder,
PLC sinyalini harekete döner
Elektrik → Manyetik
→ Pnömatik
Tüm pnömatik
silindir aplikasyonları
Valf Adası
(Valve Island)
Çok kanallı merkezi
valf yönetimi
Dijital veya
Fieldbus (Profibus/EtherNet/IP)
Karmaşık sistemler,
çok eksenli kontrol
💡 Fieldbus protokolleri (Profibus, EtherNet/IP, IO-Link) ile valf adaları PLC'ye doğrudan entegre edilebilir — kablo sayısı %80 azalır.

## Slide 8
06 | TAM SİSTEM BAĞLANTI ŞEMASI
SENSÖR
(Konum/Basınç)
PLC
GİRİŞ MODÜLÜ
PLC CPU
(Kontrol Mantığı)
PLC
ÇIKIŞ MODÜLÜ
(Q0.x - 24VDC)
SOLENOİD
VALF
(5/2 Yönlü)
▶
▶
▶
▶
▼
PNÖMATİK SİLİNDİR
◀ Geri Bildirim (Reed Switch / Basınç Sensörü)
Dijital/Analog Sinyal
İşlenmiş Veri
Dijital Çıkış Q0.x
24V / Hava Komutu
PLC Çıkış Tipi:
Transistör (PNP/NPN) veya Röle
Sinyal Gerilimi:
24V DC Dijital (0V = OFF, 24V = ON)
Ara Eleman:
Solenoid valf sürücüsü (entegre/harici)

## Slide 9
ÖZET & SONUÇ
✅ Pnömatik aktüatörler, basınçlı hava ile hızlı ve güvenilir doğrusal/dairesel hareket sağlar.
✅ PLC çıkış modülü (transistör/röle) → Solenoid valf → Silindir zinciriyle kontrol edilir.
✅ PLC yalnızca küçük dijital sinyal (24V DC) üretir; güç yönetimi solenoid valf ünitesine aittir.
✅ Valf adaları (valve islands) çok eksenli sistemlerde kablo sayısını minimize eder.
✅ Reed switch ve basınç sensörleri ile kapalı döngü geri bildirim sağlanabilir.
✅ Endüstride paketleme, montaj, robotik, pres ve konveyör sistemlerinde yaygın kullanılır.
Dr. İlyas Sabri (Eiad Saif) | Otomasyon Sistemleri | Samsun Üniversitesi